## Slide 1
Objekterkennung und Geodatenfusion
Geomtrische Modellierung von Balkenstrukturen am Beispiel des Bautzner Dachstuhls
Babett Hübsch, Loren Mucha, Torsten Frenzel

## Slide 2
Gliederung
Einleitung
Aufnahmeobjekt
Workflow
  Datenaufbereitung
  Segmentierung
  Geometrische Modellierung
Ergebnisse
Fazit
1/21/17
Notes: Zu 2. & 3. Datenaquisition, Datenverarbeitung (Programme)

## Slide 3
Motivation
1/21/17
Einleitung
Teilaufgabe der Bildverarbeitung:
  Automatische Erkennung von geometrischen Strukturen in und an Gebäuden
Ziel: Automatische Extraktion geometrischer Modelle aus der Punktwolke
Weitere Nutzung:
  In der Baustatik
  In Simulationsmodellen

## Slide 4
Beschreibung
Dachstuhl des Bautzner Doms
  Laserscanner: Riegl LMS-Z420i
  12 Standorte
  ca. 34 Millionen Punkte
  Genauigkeit der Registrierung 5-7 mm
1/21/17
Aufnahmeobjekt

## Slide 5
1/21/17
Workflow - Übersicht
Datenaufbereitung
Gesamte
Punktwolke
Reduzierte
Punktwolke
Exportierte und
Registrierte Scans
Filterung & Segmentierung
Extrahierte
Balkenkomplexe
Geometrische Modellierung
Gesamt-Modell
Einzel-Balken-
Modelle

## Slide 6
1/21/17
Workflow - Datenaufbereitung
Leere Punktwolke
Scan02.pcd … Scan12.pcd
Punktwolke einlesen
Zur Punktwolke hinzufügen
Punktwolke in Datei schreiben
Downsample
Input
loadPCDFile PCDReader
Additionsoperation
VoxelGrid
PCDWriter
Output
Output

## Slide 7
1/21/17
Workflow - Segmentierung
Workflow der
Segmentierung

## Slide 8
Output: Filter
Workflow - Segmentierung

## Slide 9
Output Segmentierung
Workflow - Segmentierung

## Slide 10
Ergebnis Zusammenführung
Workflow - Segmentierung

## Slide 11
Probleme
56 Balken wurden automatisch extrahiert
Originale Punktwolke hat jedoch nur 51 Balken
Workflow - Segmentierung

## Slide 12
Probleme 2 und 3
Leitern, welche als Balken geclustert wurden
Workflow - Segmentierung

## Slide 13
Problem 1
Wände, welche den Balken vorgelagert sind
konnten durch den PassThrough Filter und der Setzung von Schwellenwerten bei der Euklidischen Clusterung nicht entfernt werden, da ihre Punktmenge ähnlich der Balkenkomplexe war
Workflow - Segmentierung

## Slide 14
Probleme 4 und 5
Es wurden keine Balkenkomplexe erkannt, weil diese innerhalb der MinCut -Segmentierung außerhalb der Schwellenwerte lagen und somit nicht segmentiert wurden
Workflow - Segmentierung

## Slide 15
Ansatz
1/21/17
Zerlegung eines Balkenkomplexes in kleinere Cluster und Gruppierung in Balkenstümpfe
Einpassung von quaderförmigen Modellen in Cluster in 6 Phasen
  Phase 1: Approximation mittels RANSAC
  Phase 2: Einpassung in Balkenstümpfe
  Phase 3: Optimierung mittels PCA
  Phase 4: Approximation mittels Heuristik
  Phase 5: Zusammenführen von Balkenstümpfen
  Phase 6: Verschneidung von Balken
Workflow – Geometrische Modellierung

## Slide 16
Vorbereitungsphase (1)
1/21/17
Filterung von Ausreißern
Slicing in 32 Schichten mittels Pass-Through-Filter
Euklidisches Clustering in jeder Schicht
Workflow – Geometrische Modellierung

## Slide 17
Vorbereitungsphase (2)
1/21/17
Berechnung der Bounding-Boxen (Boxen)
Gruppierung
  Überlappende Boxen in benachbarten Schichten
  Ähnliches Volumen
  Transitivität
Extraktion von Balkenstümpfen
Workflow – Geometrische Modellierung

## Slide 18
Phase 1
1/21/17
Extraktion von Begrenzungsseiten mittels RANSAC und Zusatzbedingungen
  Auswahl von 3 Punkten
  Zusatzbedingungen zur Vermeidung zur Einschränkung der Lage der Ebene
    Mindestabstand der Punkte zueinander
    Anzahl der linken oder rechten Outlier unterhalb von Schwellwert
    Minimale Distanz der Inlier unterhalb von Schwellwert
Workflow – Geometrische Modellierung

## Slide 19
Phase 1
1/21/17
Detektion von zwei Ebenenmodellen
  Prüfung auf Rechtwinkligkeit
Rekonstruktion der 4 senkrechten Kanten des Quader-Modells
  Kante 1: Verschneidung der Ebenen
  Kante 2 & 3: Verschiebung entlang der Flächennormalen an einer Ebene bis zum Rand der Bounding-Box
  Kante 4: Zweifache Verschiebung an beiden Flächennormalen
  Eckpunkte durch Verschneidung mit horizontalen Begrenzungflächen der Bounding-Box
Workflow – Geometrische Modellierung

## Slide 20
Phase 2
1/21/17
Kopieren der Modelle innerhalb der Balkenstümpfe in unmodellierte Cluster
Verschiebung entlang der senkrechten Kanten
Workflow – Geometrische Modellierung
Modell
Kopiertes
Modell
Unmodellierter
Cluster

## Slide 21
Phase 3
1/21/17
Optimierung der Begrenzungskanten mittels PCA
  Zerlegung des Clusters in 4 disjunkte Punktmengen
  PCA pro Punktmenge
  Dritte Hauptkomponente als Flächennormale
  Centroid als Fußpunkt
Verschneidung der neuen Flächen
Workflow – Geometrische Modellierung

## Slide 22
Phase 4
1/21/17
Workflow – Geometrische Modellierung
Approximation der Geometrie innerhalb unmodellierter Balkenstümpfe entlang der Hauptrichtung
Richtungsvektor aus Differenz gleicher Eckpunkte benachbarter Bounding-Boxen
Approximiertes
Modell

## Slide 23
Phase 5
1/21/17
Workflow – Geometrische Modellierung
Verbindung Balkenstümpfe eines Balkens
Balkenstumpf 1
Balkenstumpf 2
Zwischen-Cluster

## Slide 24
Phase 6
1/21/17
Workflow – Geometrische Modellierung
Verschneidung von Balken
Cluster mit Referenz-Modell und zu generierendes Ziel-Modell
Bestimmung der Schnittebene
4 unterschiedliche Lagebeziehungen:
  Fall 1: Ungeschnitten
  Fall 2: teilweise angeschnitten
  Fall 3: vollständig angeschnitten
  Fall 4: vollständig abgeschnitten
Fall 1
Fall 2
Fall 3
Fall 4

## Slide 25
1/21/17
Workflow – Geometrische Modellierung
Schnittpunkte vertikaler Seiten bestimmten Lagebeziehung
Zusätzlich Schnittpunkte horizontaler Seiten zur Bestimmung aller Eckpunkte des Referenzmodells
Phase 6
Fall 1
Fall 2
Fall 3
Fall 4
(Fall 5)
Ziel-Modell
Referenz-
Modell

## Slide 26
Phase 6
1/21/17
Workflow – Geometrische Modellierung
Korrekte Bestimmung der Schnittgeraden im Referenz-Modell ist kritisch
Ziel-Modell
Referenz-
Modell
Ziel-Modell
Referenz-
Modell

## Slide 27
Endresult
1/21/17
Ergebnisse

## Slide 28
Resultat
1/21/17
12 von 55 Balkenkomplexen korrekt extrahiert
Probleme:
  Auswahl falscher Schnittkanten bei der Verschneidung
  Störende Element (Querbalken, Leitern, Seile)
  Falsche Flächeneinpassung in Quader-Modelle
  Ungünstige Clusterung
  Zu kurze Balkenabschnitte
Ergebnisse

## Slide 29
Anzahl der generierten Modelle pro Phase
1/21/17
Fünf Balkenkomplexe
  2 manuell extrahierte Testbalkenkomplexe
  3 automatisch extrahierte Balkenkomplexe
Phase 1 und 2 nur wenig Modelle
Phase 4 generiert die meisten Modelle
Phase 6: mehrere Modelle pro Cluster
Ergebnisse
 | Phase 1 | Phase 2 | Phase 4 | Phase 5 | Phase 6 | Cluster
Test-Balken001 | 2 | 5 | 39 | 51 | 92 | 68
Test-Balken002 | 4 | 6 | 37 | 47 | 97 | 74
Balken 10 | 0 | 0 | 16 | 22 | 52 | 37
Balken 22 | 4 | 10 | 15 | 15 | 42 | 37
Balken 44 | 3 | 10 | 17 | 22 | 52 | 37

## Slide 30
Genauigkeit der Modelle
1/21/17
Berechung der mittleren Abstände der Punkte von den Seitenkanten als Fehlerwert
Ergebnisse
Tabelle 2: | Mittlerer Abstand vor Einpasssung | Mittlerer Abstand nach Einpassung
Test-Balken001 | 1,87 mm | 0,926 mm
Test-Balken002 | 1,69 mm | 0,691 mm
Balken 10 | 1,64 mm | 0,732 mm
Balken 27 | 1,82 mm | 0,651 mm
Balken 44 | 1,69 mm | 0,69 mm

## Slide 31
Fazit
1/21/17
Fazit
Standardalgorithmen aufgrund der Datenmenge und -qualität nur bedingt geeignet
Extraktion von Seitenflächen durch robuste Schätzer nur eingeschränkt erfolgreich
Heuristische Ansätze notwendig
Ad-hoc-Wissen hilfreich
Tuning der Schwellwerte und Parameter
  datenabhängig
  zeitaufwendig
Durchgängige Automatisierung prinzipiell möglich
Generischer Algorithmis für ähnliche Datensätze