## Slide 1
Objekterkennung und Geodatenfusion
Geomtrische Modellierung von Balkenstrukturen am Beispiel des Bautzner Dachstuhls
Babett Hübsch, Loren Mucha, Torsten Frenzel

## Slide 2
Gliederung
Einleitung
Aufnahmeobjekt
Workflow
  Datenaufbereitung
  Segmentierung
  Geometrische Modellierung
Ergebnisse
Fazit
1/21/17
Notes: Zu 2. & 3. Datenaquisition, Datenverarbeitung (Programme)

## Slide 3
Motivation
1/21/17
Einleitung

## Slide 4
Beschreibung
Dachstuhl des Bautzner Doms
  Laserscanner: Riegl LMS-Z420i
  12 Standorte
  ca. 34 Millionen Punkte
  Genauigkeit der Registrierung 5-7 mm
1/21/17
Aufnahmeobjekt

## Slide 5
1/21/17
Workflow - Übersicht

## Slide 6
1/21/17
Workflow - Datenaufbereitung
Leere Punktwolke
Scan02.pcd … Scan12.pcd
Punktwolke einlesen
Zur Punktwolke hinzufügen
Punktwolke in Datei schreiben
Downsample

## Slide 7
Loren!
1/21/17
Workflow - Segmentierung

## Slide 8
Ansatz
1/21/17
Zerlegung eines Balkenkomplexes in kleinere Cluster und Gruppierung in Balkenstümpfe
Einpassung von quaderförmigen Modellen in Cluster in 6 Phasen
  Phase 1: Approximation mittels RANSAC
  Phase 2: Einpassung in Balkenstümpfe
  Phase 3: Optimierung mittels PCA
  Phase 4: Approximation mittels Heuristik
  Phase 5: Zusammenführen von Balkenstümpfen
  Phase 6: Verschneidung von Balken
Workflow – Geometrische Modellierung

## Slide 9
Vorbereitungsphase (1)
1/21/17
Filterung von Ausreißern
Slicing in 32 Schichten mittels Pass-Through-Filter
Euklidisches Clustering in jeder Schicht
Workflow – Geometrische Modellierung

## Slide 10
Vorbereitungsphase (2)
1/21/17
Berechnung der Bounding-Boxen (Boxen)
Gruppierung
  Überlappende Boxen in benachbarten Schichten
  Ähnliches Volumen
  Transitivität
Extraktion von Balkenstümpfen
Workflow – Geometrische Modellierung

## Slide 11
Phase 1
1/21/17
Extraktion von Begrenzungsseiten mittels RANSAC und Zusatzbedingungen
  Auswahl von 3 Punkten
Workflow – Geometrische Modellierung

## Slide 12
Phase 2
1/21/17
Kopieren der Modelle innerhalb der Balkenstümpfe
Berechnung eines Verschiebvektors
Workflow – Geometrische Modellierung

## Slide 13
Phase 3
1/21/17
Optimierung der Begrenzungskanten mittels PCA
  Zerlegung des Clusters in 4 disjunkte Punktmengen
  PCA pro Punktmenge
  Dritte Hauptkomponente als Flächennormale
  Centroid als Fußpunkt
Verschneidung der neuen Flächen
Workflow – Geometrische Modellierung

## Slide 14
Phase 4
1/21/17
Workflow – Geometrische Modellierung

## Slide 15
Phase 5
1/21/17
Workflow – Geometrische Modellierung

## Slide 16
Phase 6
1/21/17
Workflow – Geometrische Modellierung

## Slide 17
Endresult
1/21/17
Ergebnisse

## Slide 18
Probleme
1/21/17
Auswahl falscher Schnittkanten bei der Verschneidung
Störende Element (Querbalken, Leitern, Seile)
Falsche Flächeneinpassung in Quader-Modelle
Ungünstige Clusterung
Zu kurze Balkenabschnitte
Ergebnisse

## Slide 19
Anzahl der generierten Modelle pro Phase
1/21/17
Fünf Balkenkomplexe
  2 manuell extrahierte Testbalkenkomplexe
  3 automatisch extrahierte Balkenkomplexe
Phase 1 und 2 nur wenig Modelle
Phase 4 generiert die restlichen Modelle
Ergebnisse
 | Phase 1 | Phase 2 | Phase 4 | Phase 5 | Phase 6 | Cluster
Test-Balken001 | 2 | 5 | 39 | 51 | 92 | 68
Test-Balken002 | 4 | 6 | 37 | 47 | 97 | 74
Balken 10 | 0 | 0 | 16 | 22 | 52 | 37
Balken 22 | 4 | 10 | 15 | 15 | 42 | 37
Balken 44 | 3 | 10 | 17 | 22 | 52 | 37

## Slide 20
Genauigkeit der Modelle
1/21/17
Mittlere Abstände der Punkte von den Seitenkanten
Ergebnisse
Tabelle 2: | Mittlerer Abstand vor Einpasssung | Mittlerer Abstand nach Einpassung
Test-Balken001 | 1,87 mm | 0,926 mm
Test-Balken002 | 1,69 mm | 0,691 mm
Balken 10 | 1,64 mm | 0,732 mm
Balken 27 | 1,82 mm | 0,651 mm
Balken 44 | 1,69 mm | 0,69 mm

## Slide 21
Fazit
1/21/17
Fazit